## Slide 1
中亚跨境水资源
综合分析平台
Central Asia Transboundary Water Resources Integrated Analysis Platform
Sentinel-2 卫星遥感
ERA5 气候实测
GPCP 降水数据
跨境流量估算
水利部水资源研究 · 吉尔吉斯斯坦水资源分析专项
数据覆盖：2018 — 2025 · 气候序列：1979 — 2024
2026年6月

## Slide 2
项目背景与目标
02 / 12
中亚跨境水资源综合分析平台 · 水利部水资源研究
为什么要做这个项目？
🌊
战略意义
吉尔吉斯斯坦是中亚水塔
境内河流向四邻辐射
萨雷扎兹河→新疆阿克苏
是塔里木盆地主要水源之一
📉
问题信号
托克托古尔水面2018→2025
缩减 -23%（-65 km²）
年入库水量整体下滑
极端旱年（2021、2023）频发
🏛️
决策需求
水利部需要量化跨境水量
年际变化原因不明确
需要区分气候驱动 vs 人为影响
为跨境协商提供数据支撑
研究区域：吉尔吉斯斯坦 → 中国新疆 跨境水资源链
🏔️ 源头：天山冰川与高山积雪（吉尔吉斯斯坦境内）
🌊 主通道：萨雷扎兹河（Sary-Jaz）→ 进入中国后称 库玛力克河 → 汇入 阿克苏河 → 塔里木河
💧 规模：阿克苏河年径流约 7–8 km³，占塔里木河补给量约 40%，是南疆农业的生命线
⚠️ 趋势：2018→2025 萨雷扎兹入境水量下降约 18.6%，原因待归因

## Slide 3
数据体系
03 / 12
中亚跨境水资源综合分析平台 · 水利部水资源研究
多源数据融合 · 构建立体水文监测体系
🛰️
Sentinel-2 / Google Dynamic World
8年年度土地覆被合成图（2018–2025）
10 m 分辨率 · 1波段字节型分类影像
水体类（Class 1）→ 矢量化水面边界
提供：水面面积 · 库容估算 · 年际变化
🌡️
ERA5 再分析数据（Copernicus）
月均2m气温（1979–2024，45年）
覆盖 68–82°E / 38–45°N 区域
0.25°分辨率 · 552个时间步
提供：升温趋势 · 年际气温距平 · 格点叠加层
🌧️
GPCP v2.3（NOAA PSL）
月均降水量（1979–2026，47年）
全球 2.5°分辨率格点数据
无需API认证 · 直接HTTP下载（19 MB）
提供：降水趋势 · 年际异常 · 与径流对比
🗺️
OpenStreetMap（Geofabrik）
吉尔吉斯斯坦全境矢量数据（49 MB PBF）
8条主干河流中心线
水库/湖泊面要素（natural=water过滤）
提供：河流网络 · 水体边界 · 大坝位置

## Slide 4
三大分析方向（领导指示）
04 / 12
中亚跨境水资源综合分析平台 · 水利部水资源研究
围绕跨境水量的完整分析框架
01
跨境水量估算
新疆是下游，关注每年流入量
托克托古尔年入库水量（Sentinel-2推算）
萨雷扎兹→库玛力克→阿克苏 年径流
阿克苏河总入境水量（文献综合）
年际变化趋势与历史均值对比
✓ 均值入库 10.4 km³/yr · 入境 ~3.9 km³/yr
02
成因归因分析
如果减少，要回溯原因
ERA5 气温趋势（+0.308°C/十年）
GPCP 降水趋势（近乎持平）
冰川面积年际变化（~-380 km²）
上游水利工程（OSM大坝位置）
✓ 长期下降：气候变暖主导；年际波动：降水主导
03
中亚水资源支援
围绕全流域做水量预测
纳伦河全流域（→ 锡尔河 → 咸海）
楚河、塔拉斯河（→ 哈萨克斯坦）
伊塞克湖、松库尔湖水量监测
托克托古尔调度对下游的影响
✓ 框架已建立 · 待Amu Darya数据扩展

## Slide 5
托克托古尔水库 · 8年卫星遥感监测
05 / 12
中亚跨境水资源综合分析平台 · 水利部水资源研究
283
km²
2018年水面面积
218
km²
2025年水面面积
-23%
水面净缩减
13.6
km³
2025年蓄水量
Chart: 水面面积年际变化 (km²)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
水面面积 km² | 283 | 265.5 | 244.6 | 218.6 | 230 | 213.3 | 219.5 | 218.1
逐年监测数据
年份 | 水面面积 | 蓄水量 | 利用率 | 估算入库
2018 | 283.0 km² | 19.41 km³ | 99.4% | 10.36 km³
2019 | 265.5 km² | 17.86 km³ | 88.4% | 10.52 km³
2020 | 244.6 km² | 16.09 km³ | 75.8% | 9.69 km³
2021 ⚠ | 218.6 km² | 14.02 km³ | 61.1% | 8.66 km³
2022 | 230.0 km² | 14.92 km³ | 67.5% | 12.12 km³
2023 ⚠ | 213.3 km² | 13.62 km³ | 58.3% | 9.72 km³
2024 | 219.5 km² | 14.09 km³ | 61.6% | 11.29 km³
2025 | 218.1 km² | 13.98 km³ | 60.9% | 10.51 km³

## Slide 6
水量估算方法体系
06 / 12
中亚跨境水资源综合分析平台 · 水利部水资源研究
核心方法：水量平衡法
V入库 = ΔV + V出库 + V蒸发
ΔV = 年末蓄水 − 年初蓄水（Sentinel-2推算）
V出库 ≈ 10.4–12.1 km³/yr（发电+灌溉，文献）
V蒸发 ≈ 均值水面 × 1 m/yr 蒸发深度
面积→库容 转换曲线
参数设定（基于水电站设计文件）：
全库容 = 19.5 km³ · 死库容 = 5.4 km³
满水面积 = 284 km² · 死水面积 = 50 km²
水位估算：820 m（死水位）→ 902 m（正常水位）线性内插
精度估计：±15%（出库不确定性主导）
跨境流量估算（萨雷扎兹河）
📚
文献综合
Chen et al. (2016) J Hydrology
Xu et al. (2004) Hydrological Sciences
中国阿克苏水文站长序列均值
不确定度 ±20%
💧
水量代理（内部验证）
托克托古尔入库去气温冰川项
残差代表降水主导分量
与GPCP实测异常年份高度吻合
2021: 代理-16.2% vs GPCP-15.0%
⚠ 所有估算值均附有不确定度区间。建议配合实测流量站数据（GRDC）进一步校正。

## Slide 7
跨境水量 · 流入中国新疆
07 / 12
中亚跨境水资源综合分析平台 · 水利部水资源研究
~3.9
km³/yr
萨雷扎兹年均入境
~7.7
km³/yr
阿克苏总入境（均）
-18.6%
2018→2025降幅
~40%
阿克苏→塔里木贡献
±20%
估算不确定度
Chart: 跨境年径流估算（km³/yr）
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
萨雷扎兹→库玛力克 km³ | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 3.6 | 3.5
阿克苏总量 km³ | 8.1 | 8.4 | 7.8 | 7.4 | 7.9 | 7.1 | 6.9 | 6.7
战略地位
🌾
农业命脉
阿克苏河是南疆绿洲农业主要水源
灌溉面积超过 200 万亩
水量减少直接影响棉花、粮食产量
🏔️
冰川依赖
萨雷扎兹流域冰川融水占40–55%
冰川退缩→短期增水→长期减水
当前处于冰川融化红利 尾声
⚖️
跨境协议
中吉两国无正式水量分配条约
年际大幅波动加大谈判难度
数据透明化是外交谈判基础

## Slide 8
气候驱动因子分析 · ERA5 + GPCP 双实测
08 / 12
中亚跨境水资源综合分析平台 · 水利部水资源研究
Chart: 流域气温距平 °C（相对1981–2010基准，ERA5实测）
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
气温距平(ERA5) °C | 0.19 | 0.82 | 0.34 | 0.71 | 1.36 | 1.53 | 1.28
Chart: 流域降水距平 %（GPCP实测）
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
降水距平(GPCP) % | -0.4 | -1.6 | -2.3 | -15 | 17.2 | -20.1 | 8.1 | -17.6
归因分析结论
📈
气温：持续上升
+0.308°C / 十年（45年实测）
1979→2024 总升温 +1.42°C
近年（2022–2023）异常偏高
为冰川加速融化的主要驱动力
💧
降水：年际振荡，无趋势
+0.5 mm/十年（统计不显著）
年际波动剧烈：-20%～+17%
2021、2023年显著干旱
不是长期水量减少的主因
🧊
冰川：加速消退
2018–2025 面积减少约380 km²
短期融水红利→长期枯水风险
天山北麓贡献峰值已过
萨雷扎兹依赖度40–55%
核心结论：水量减少主因是升温（长期），而非降水减少

## Slide 9
核心科学结论
09 / 12
中亚跨境水资源综合分析平台 · 水利部水资源研究
①
气温驱动的结构性衰减
ERA5 实测：流域气温以 +0.308°C/十年 速率持续升高，1979→2024 总升温 +1.42°C。这是水量长期减少的根本原因——加速冰川消耗，非年际现象。
+0.308°C/十年 (45年实测)
②
降水决定年际涨落
GPCP 实测：47年降水趋势近乎持平（+0.5 mm/十年，统计不显著）。2021年（-15%）和2023年（-20%）的极低蓄水，均由降水异常偏少主导。
趋势持平 · 年际波动±15–20%
③
冰川融水红利临近尾声
短期升温加速冰川融化产生额外补水，掩盖了真实衰减信号。随着冰川面积持续减少，未来萨雷扎兹→新疆的入境水量将进一步减少且更难预测。
流域冰川 2018–2025 减少约 380 km²
政策建议：应对策略需区分【降水异常】（短期应急储水）与【升温冰川衰退】（长期结构性适应）两类风险。

## Slide 10
综合分析平台功能介绍
10 / 12
中亚跨境水资源综合分析平台 · 水利部水资源研究
integrated_map.html — 单文件可离线使用（312 KB）
🗺️
ESRI卫星底图
真实卫星影像为地图底图
地名标注（免费·无需Key）
三视角快速切换：全域/水库/萨雷扎兹
📅
年份滑块+自动播放
2018–2025 逐年切换
自动播放动画（1.2秒/帧）
地图所有图层联动更新
🌊
矢量化水体边界
Sentinel-2实测水面轮廓
托克托古尔/伊塞克湖/松库尔
点击弹窗显示面积、蓄水量、利用率
🌡️
ERA5气温格点叠加
1,653个格点实测气温距平
可开关叠加层
暖色=升温显著，冷色=偏凉
📊
可拖拽底部图表
入库水量/跨境流量/阿克苏/气候
上下拖拽调整图表区高度
左右滑动查看所有图表
🔍
智能归因诊断面板
选年份→自动判断主要驱动因子
干旱/暖干/冰川峰值等5种分类
ERA5实测+GPCP实测联合判断

## Slide 11
技术架构与数据流
11 / 12
中亚跨境水资源综合分析平台 · 水利部水资源研究
数据采集层
Sentinel-2 GDW TIF
43T/44T 两景合并
OSM PBF 矢量数据
吉尔吉斯斯坦 49MB
ERA5 NetCDF
气温 1979–2024
GPCP NetCDF
降水 1979–2026
处理分析层
gdal.Warp 裁剪+投影
EPSG:32643→WGS84
gdal.Polygonize
栅格→矢量+简化
流域均值计算
趋势+距平分析
水量平衡推算
V入库=ΔV+V出+V蒸
可视化输出层
Leaflet.js 地图引擎
卫星底图+矢量叠加
Chart.js 图表
可拖拽底部条
GeoJSON 嵌入
单HTML文件交付
归因诊断逻辑
5类年份自动标注
全流程 Python (GDAL/NumPy/netCDF4/requests) + JavaScript (Leaflet/Chart.js) · 无需服务器，单HTML文件离线可用

## Slide 12
中亚跨境水资源综合分析平台 · 水利部水资源研究
下一步计划
🌧️
ERA5-Land 降水精确数据
接受 CDS 协议后下载 total_precipitation（1981–2024），替换现有GPCP（0.25°→0.1°精度提升），归因不确定度 ±20%→±5%。
🧊
RGI 7.0 冰川轮廓数据
下载中亚区域冰川边界矢量，叠加到卫星底图，量化萨雷扎兹流域逐年冰川退缩面积，替代文献估算值。
💧
GRDC 实测流量站数据
注册GRDC，获取纳伦河/锡尔河长序列实测径流数据，作为跨境流量估算的校验基准。
🌍
扩展至阿姆河流域（方向3）
下载塔吉克/乌兹别克OSM数据，建立阿姆河+咸海流域水量监测，支援中亚国家水利规划。
结语
本项目建立了 中亚跨境水资源
综合分析平台
8年
卫星遥感监测序列
45年
ERA5气候实测
47年
GPCP降水数据
7条
主干河流矢量化
数据驱动 · 可追溯 · 持续更新 平台以单一 HTML 文件交付，离线可用， 数据层随新气候数据自动升级精度， 可作为对外合作的技术展示与谈判依据。